|  | Glas EVA Zellen EVA Glas | Beispielverdrahtung eines 36-Zellen-Moduls Zellenzahlen sind meist Vielfache von 32, 36 oder 40. Grund: die Spannung am MPP soll auch bei Erwärmung noch mehr als die Ladespannung eines Blei-Akkus von 13,8 V sein. |
| --- | --- | --- |
|  | Glas EVA Zellen Tedlar |  |

# Text boxes

Zellenzahl	Umpp	Anwendung

32	15 – 16 V	ohne Laderegler

36	17 - 18 V	Standard

40	19 – 20 V	für sehr heiße Gebiete